## Slide 1: פרויקט סופי בקורס "עיבוד אותות ושיטות למידה לדיבור"
רוני כדורי 208580274
דוד לוין

## Slide 2: Causal and Relaxed-Distortionless Response Beamforming for Online Target Source Extraction
Yoshiki Masuyama, Graduate Student Member, IEEE, Kouei Yamaoka , Graduate Student Member, IEEE, Yuma Kinoshita, Member, IEEE, Taishi Nakashima , Student Member, IEEE, and Nobutaka Ono , Senior Member, IEEE

## Slide 3: Target Source Extraction
חילוץ והפרדה של מקור דיבור מסוים בסביבה רועשת
אחת השיטות המסורתיות היא Beamforming
שימוש בטכניקת MPDR, MVDR לפתרון הבעיה
התמקדות בפתרון זמן-אמת עם דרישת low-latency
נחוץ במגוון אפליקציות, בין היתר עבור מכשירי שמיעה

## Slide 4: תיאור השיטה - MPrDR Beamformer
Minimum Power Relaxed-Distortionless Response
Notes: “One limitation of the T-F domain beamforming methods is their algorithmic delay. In detail, the delay usually beocomes longer than 100ms because a window longer than 100ms is widely used in STFT to model reverberation by the instantaneous mixing process in (2). Such a long delay, however, is not acceptable in various real-time applocations, including heading aids”.
“To avoid the algorithmic delay due to STFT and iSTFT, a time-domain method has been developed. It comprises the estimation of the spatital filter in the T-F domain and the extraction of the target signal in the time domain.”

## Slide 5: תיאור השיטה - MPrDR Beamformer
מקדמי המסנן המרחבי (spatial filter)
ה- SCM (spatial covariance matrix)
וקטור ה- RTF (relative transfer function)
– פרמטרי ה- gain המוגבלים להיות ערכים לא שליליים ומייצגים את ההקלה בתנאי חוסר העיוות.

## Slide 6: תחום הזמן-תדר
מקדמי ה- RTF (Relative Transfer Function) של אות הדובר ידועים או משוערכים מראש.
שערוך ה- SCM (Spatial Covariance Matrix)
בניית quasi-causal spatial filter
נעשה שימוש בשיטת DRS (Dougles Rachford Splitting) לפתרון בעיית האופטימיזציה.
עלות חישוב

## Slide 7: תחום הזמן – Filter and sum
אות המוצא מחולץ דגימה-דגימה על ידי ה- quasi-causal spatial filter בפעולת קונבולוציה בזמן.
נעשה שימוש במסנן quasi-causal filter :
הוספת השהייה של דגימות לא סיבתיות, כאשר
Notes: ”Although the truncation reduces the algorithmic delay to arbitrary samples, it does not retain the directivity or frequency response of the filter optimized in the T-F domain. When it is applied to the MPDR beamformer, the distortionless constraint in (7b) is also no longer satisfied”.

## Slide 8: תוצאות סימולציה

## Slide 9: תוצאות סימולציה
אות המקור
אות מורעש
אות במוצא prop-relax

## Slide 10: תיאור השיטה
ONLINE

## Slide 11: תוצאות סימולציה

## Slide 12: החידוש והתרומה של המאמר ביחס לקיים

## Slide 13: ביקורת והצעות לשיפור
עלות חישובית
אופן בחירת פרמטרים אופטימליים
איכון דוברים לאתחול מקדמי המסנן